共享铸钢有限公司温室气体排放报告

报告主体（盖章）：共享铸钢有限公司

报告年度：2018年

报告日期：2019年3月1日

根据国家发展和改革委员会发布的《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，本报告主体核算了共享铸钢有限公司2018年度生产系统产生的温室气体排放量，主要包括燃料燃烧排放、购入的电力及热力产生的排放，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

- 报告概况

报告版本：  □ 初版     ( 终版

提交日期：2019年3月1日

二、企业基本情况

| 单位名称 | 共享铸钢有限公司 | 组织机构代码 | 91640000715051266Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 | 中外合资 | 所属行业 | 黑色金属铸造 |
| 法人代表姓名 | 彭凡 | 联系电话（区号） | 0951-6835880 |
| 注册日期 | 2004年7月28日 | 注册资本（万元人民币） | 3500万美元 |
| 所在市/州 | 银川市 | 所在区/县 | 西夏区 |
| 详细地址 | 宁夏回族自治区银川市经济技术开发区同心南街199号 | 邮政编码 | 750021 |
| 联系人 | 马文治 | 核算指南行业分类 | 《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |
| 联系电话（区号） | 0951-2031138 | 电子邮箱 | ibrahim.ma@kocel.com |
| 企业简介（300字以内） | 共享铸钢有限公司成立于2004年7月，于2006年5月9日正式投产，公司位于银川市国家级经济技术开发区，主要从事生产销售大型的碳钢、合金钢、铸铁等铸造产品和机械加工零（部）件。厂区内设有铸钢车间、机加工车间、金属材料库、危险品库、锅炉房、空压站、氧气站、水泵房、综合办公楼、食堂及浴室等生产加工和附属设施。目前，铸造生产能力为15000吨/年，可生产最大铸件单重150吨。 |

三、温室气体排放量

共享铸钢有限公司2018年温室气体排放总量为52535tCO2，其中燃料燃烧排放量为17197.53 tCO2，净购入的电力产生的排放量为35337.95 tCO2。具体排放信息见附表1。

四、活动水平及其来源说明

本报告主体在2018年生产铸件所涉及的活动水平数据包括燃料燃烧活动水平数据、工业生产过程活动水平数据和净购入电力、热力活动水平数据。

燃料燃烧排放活动水平数据

燃料燃烧活动水平数据包括燃料年净消耗量和相应燃料低位发热值。本报告主体在2018年生产铸件所使用的化石燃料有3种，分别是  天然气  、 汽油  、 柴油 等。其中天然气消耗量789.92万m3，数据来源于工业企业产销总值及产品产量报表；低位发热值为389.31GJ/万Nm3，数据来源于钢铁行业指南缺省值；汽油消耗量6.45吨，数据来源于工业企业产销总值及产品产量报表；低位发热值为43.070 GJ/t，数据来源于钢铁行业指南缺省值；柴油消耗量为32.01吨，数据来源于工业企业产销总值及产品产量报表；低位发热值为42.652 GJ/t，数据来源于钢铁行业指南缺省值。

生产过程排放活动水平数据

企业不涉及生产过程排放活动水平数据。

净购入电力、热力排放活动水平数据

净购入电力、热力排放活动水平数据包括电力净购入量和热力净购入量。电力净购入量为52972.50 MWh，数据来源于工业企业产销总值及产品产量报表；热力净购入量为0TJ。

活动水平及其来源说明见附表2。

五、排放因子及其来源说明

本报告主体在2018年生产铸件所涉及的排放因子和计算系数包括燃料燃烧、工业生产过程和净购入电力、热力排放因子和计算系数。

燃料燃烧排放因子和计算系数

燃料燃烧排放因子和计算系数包括燃料单位热值含碳量和碳氧化率。本报告主体涉及燃料有天然气、汽油、柴油等。天然气燃料单位热值含碳量为15.30 （tC/TJ），数据来源于钢铁行业指南缺省值，碳氧化率为99 （%），数据来源于钢铁行业指南缺省值；汽油燃料单位热值含碳量为18.90（tC/TJ），数据来源于钢铁行业指南缺省值，碳氧化率为98（%），数据来源于钢铁行业指南缺省值；柴油燃料单位热值含碳量为20.20（tC/TJ），数据来源于钢铁行业指南缺省值，碳氧化率为98（%），数据来源于钢铁行业指南缺省值。

生产过程排放因子和计算系数

企业不涉及生产过程的排放因子。

净购入电力、热力排放因子和计算系数

净购入电力、热力排放因子和计算系数包括电力排放因子和热力排放因子。电力排放因子为0.6671tCO2/MWh，数据来源于国家气候战略中心《2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中西北地区排放因子。

排放因子及其来源说明见附表3。

六、主要产品列表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 设计产能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸件 | 吨 | 13897.42 | 15000 |  |

七、主要生产设备信息表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 设备位置 |  | 测量设备和型号 | 测量设备精度 | 测量设备序列号 | 校准频次 | 测量设备更换情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼工厂电炉除尘 | 1000 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 熔炼工厂精炼炉除尘 | 220 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 南跨冒口除尘 | 220 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北跨冒口除尘 | 220 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1号气刨除尘 | 220 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2号气刨除尘 |  | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3号气刨除尘 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4号气刨除尘 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5号气刨除尘 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 大抛丸除尘旧电机 | 75 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大抛丸磁选分离除尘电机 | 15 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 小抛丸除尘电机 | 55 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 落砂机除尘电机 | 90 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 再生塔除尘电机 | 90 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1#GUT除尘电机 | 37 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2#GUT除尘电机 | 15 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 模型除尘 | 37 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 大抛丸新抛丸器电机 | 22 | 预清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大抛丸旧抛丸器电机 | 15 | 预清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 小抛丸抛丸器电机 | 15 | 预清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 小抛丸抛丸器电机 | 11 | 预清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水泵房1#电机 | 45 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 水泵房2#电机 | 45 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 水泵房3#电机 | 250 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 水泵房4#电机 | 250 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 水泵房5#电机 | 7.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水泵房6#电机 | 7.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 水泵房7#电机 | 37 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 水泵房8#电机 | 37 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 水泵房9#电机 | 22 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 水泵房10#电机 | 22 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 水泵房11#电机 | 22 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 水泵房12#电机 | 22 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 水泵房13#电机 | 55 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 水泵房14#电机 | 55 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 水泵房15#电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水泵房16#电机 | 7.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 水泵房17#电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 水泵房18#电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 水泵房19#电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 水泵房20#电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 水泵房21#电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 水泵房22#电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 水泵房23#电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VOD1#泵电机 | 132 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VOD2#泵电机 | 132 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | VOD3#泵电机 | 132 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VOD4#泵电机 | 132 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 电炉液压站电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 精炼炉液压站电机 | 30 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 清理北西50T吊车大车行走电机 | 11 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 小车电机 | 5.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 主钩电机 | 45 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 清理中西80T吊车大车行走电机 | 22 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 小车电机 | 15 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 主钩电机 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 清理南西80T吊车大车行走电机 | 22 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 小车电机 | 15 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 主钩电机 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 清理北东80T吊车大车行走电机 | 22 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 小车电机 | 11 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 主钩电机 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 清理中东80T吊车大车行走电机 | 18.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 小车电机 | 18.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 主钩电机 | 100 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 副钩电机 | 35 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 清理南东100T吊车大车行走电机 | 15 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 小车电机 | 5.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 主钩电机 | 90 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 精工北西50吊车大车行走电机 | 5.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 小车电机 | 2.2 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 主钩电机 | 28 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 副钩电机 |  | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 精工北东50吊车大车行走电机 | 7.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 小车电机 | 3 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 主钩电机 | 37 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 副钩电机 | 36 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 精工南西80吊车大车行走电机 | 9.2 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 小车电机 | 5.5 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 主钩电机 | 66 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 副钩电机 | 30 | 清理工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 精工南东75吊车大车行走电机 | 7.5 | 精加工工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 小车电机 | 5.5 | 精加工工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 主钩电机 | 37 | 精加工工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 副钩电机 | 26 | 精加工工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 造型东125吊车大车行走电机 | 22 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 小车电机 | 7.5 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 主钩电机 | 132 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 副钩电机 | 55 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 造型西125吊车大车行走电机 | 15 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 小车电机 | 11 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 主钩电机 | 110 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 副钩电机 | 55 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 造型南16吊车大车行走电机 | 3 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 小车电机 | 2.2 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 主钩电机 | 22 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 副钩电机 |  | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 造型露天吊车大车行走电机 | 11 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 小车电机 | 5.5 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 主钩电机 | 45 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 副钩电机 | 11 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 造型东160吊车大车行走电机 | 22 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 小车电机 | 11 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 主钩电机 | 132 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 副钩电机 | 55 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 造型西160吊车大车行走电机 | 22 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 小车电机 | 22 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 主钩电机 | 200 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 副钩电机 | 55 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 造型50/20吊车大车行走电机 | 15 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 小车电机 | 8.5 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 主钩电机 | 75 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 副钩电机 | 15 | 造型工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 熔炼北125吊车大车行走电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 小车电机 | 7.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 主钩电机 | 132 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 副钩电机 | 55 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 熔炼备料吊车大车行走电机 | 11 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 小车电机 | 5.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 主钩电机 | 75 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 副钩电机 | 15 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 熔炼南125吊车大车行走电机 | 22 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 小车电机 | 7.5 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 主钩电机 | 160 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 副钩电机 | 55 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 电炉 | 25000 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 精炼炉 | 8000 | 熔炼工厂 |  |  |  |  |  |  |

声  明

本排放报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本单位愿承担相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

法定代表人（或授权代表）：

（盖章）   2019 年 3 月 1 日

附表1共享铸钢有限公司2018年二氧化碳排放量报告

| 企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 52535 |
| --- | --- |
| 直接排放 | 化石燃料燃烧排放量(tCO2) | 17197.53 |
| 间接排放 | 净购入的电力对应的排放量 (tCO2) | 35337.95 |
|  | 净购入的热力对应的排放量(tCO2) | 0 |

附表2  活动水平数据表

|  | 燃料品种 | 净消耗量 （t，万Nm3） | 来源说明 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/万Nm3） | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 6.45 | 工业企业产销总值及产品产量报表 | 43.070 | 钢铁行业指南缺省值 |
|  | 柴油 | 32.01 | 工业企业产销总值及产品产量报表 | 42.652 | 钢铁行业指南缺省值 |
|  | 天然气 | 789.92 | 工业企业产销总值及产品产量报表 | 389.31 | 钢铁行业指南缺省值 |
| 净购入电力、热力 |  | 数据 |  | 单位 |  |
|  | 电力净购入量 | 52972.5 | 工业企业产销总值及产品产量报表 | MWh |  |
|  | 热力净购入量 |  |  | GJ |  |

附表3  排放因子和计算系数

|  |  | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 来源说明 | 碳氧化率 （%） | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 18.90 | 钢铁行业指南缺省值 | 98 | 钢铁行业指南缺省值 |
|  | 柴油 | 20.20 | 钢铁行业指南缺省值 | 98 | 钢铁行业指南缺省值 |
|  | 天然气 | 15.30 | 钢铁行业指南缺省值 | 99 | 钢铁行业指南缺省值 |
| 净购入电力 |  | 数据 |  | 单位 |  |
|  | 电力 | 0.6671 | 国家气候战略中心 | tCO2/MWh |  |
|  | 热力 |  |  | tCO2/GJ |  |